###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для мытья стаканов, чашек, столовых приборов и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие данные | Модель | 35.21 |
| --- | --- | --- |
|  | Описание | Подстольная |
|  | Габаритные размеры, мм | 406х432х627 |
|  | Установочная мощность, кВт | 2,20 |
|  | Параметры электросети | 220/50/1 |
|  | Масса, кг | 32,0 |
|  | Материал корпуса | снаружи | Нерж.сталь |
|  |  | внутри | Нерж.сталь |
| Характеристики | Производительность, стаканов/ч | до 1000 |
|  | Размеры кассеты, мм | 350х350 |
|  | Максимальная высота стакана, мм | 210 |
|  | Длительность рабочего цикла, сек | 120 |
|  | Потребление воды, л/цикл | 2,0 |
|  | Ополаскивание | Горячей водой |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машина стаканомоечная – 				1 шт.

Дозатор средств для ополаскивания (встроенный) – 	1 шт.

Кассета для стаканов – 				1 шт.

Кассета для ложек – 					1 шт.

Вставка для блюдец – 					1 шт.

Паспорт – 						1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1. 	Панель управления оборудования

А – 	сетевой выключатель

B – 	световой индикатор «сеть»

C – 	световой индикатор «готов к работе»

D – 	световой индикатор «рабочий цикл»

E – 	кнопка «пуск»

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включите питание при помощи автоматического выключателя (или вставьте вилку в розетку).

- Подайте к оборудованию воду при помощи главного запорного вентиля.

- Установите трубку перелива в предназначенное для этой цели гнездо в резервуаре машины.

- Убедитесь в том, что фильтр находится в рабочем положении. Закройте дверцу.

Включение машины без фильтра не рекомендуется.

- Включите машину при помощи сетевого выключателя (А). При этом должен загореться световой индикатор «сеть» (В) и начнется автоматическое наполнение резервуара водой. Через 30 – 35 мин должен загореться световой индикатор «готов к работе» (С).

- Откройте дверцу и поместите внутрь камеры кассету с грязной посудой.

- В случае, если машина не оборудована дополнительным дозатором моющих средств, вручную добавьте в воду нужное количество моющего средства.

- Закройте дверцу, нажмите кнопку «пуск» (Е) и удерживайте ее нажатой в течение 2 сек. При этом внутри кнопки должен загореться желтый световой индикатор. Машина начнет выполнение рабочего цикла.

- По истечении 120 сек желтый световой индикатор кнопки «пуск» должен погаснуть. Откройте дверцу и выньте кассету с посудой. Машина готова к выполнению следующего рабочего цикла.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Выключите машину при помощи сетевого выключателя.

- Отключите питание при помощи автоматического выключателя (или выньте вилку из розетки).

- Перекройте воду при помощи главного запорного вентиля.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

- Используйте только непенообразующие жидкие моющие средства, специально предназначенные для промышленных посудомоечных машин.

- При отсутствии дозатора моющее средство добавлять в воду вручную в соответствии с рекомендациями производителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПОЛАСКИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

- Посудомоечные машины оборудованы встроенным дозатором ополаскивающих средств. Ополаскивающие средства придают посуде блеск и предотвращают образование потеков при высыхании.

- Количество средства регулируется микрометрическим винтом: при повороте по часовой стрелке количество уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается).

- Рекомендуемая доза ополаскивающего средства – 5 см/цикл, т.к. средства для ополаскивания обладают высоким пенообразованием.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Не реже одного раза в неделю выполняйте следующую процедуру:

- Выньте трубку перелива для опорожнения резервуара.

- Выньте фильтр и промойте его проточной водой.

- Отверните винт, фиксирующий моющее коромысло, и выньте его. Отсоедините пружину, удерживающую заглушку. Выньте заглушку и очистите коромысло от грязи, препятствующей нормальному току воды.

- Проверьте, не засорены ли сопла моющего и ополаскивающего коромысел. При необходимости прочистите их острым предметом.

- Установите заглушку на место и закрепите пружиной.

- Установите коромысло на место и закрепите при помощи винта.

- Вымойте резервуар теплой мыльной водой и ополосните чистой водой.

- В конце рабочего дня оставьте дверцу машины открытой.

Воду в резервуаре рекомендуется менять после каждых 30 рабочих циклов или дважды в день.

Если вода не сливается из резервуара свободным потоком, необходимо укомплектовать посудомоечную машину дренажным насосом.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети и водопроводу осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование предназначено только для мытья столовой посуды и кухонных принадлежностей. Не допускается использовать оборудование для мытья предметов, загрязненных бензином, краской, кислотами или щелочами, металлическими опилками и т.п.

- Не допускается открывание дверцы во время рабочего цикла. Дверцу следует открывать только при выключенной машине.

При открывании дверцы во время рабочего цикла специальное защитное устройство останавливает работу машины, что позволяет избежать затопления.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- В случае простоя оборудования рекомендуется отключить его от сети при помощи сетевого выключателя.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.